1. Em um receptor de pulsos em banda base, sabe-se que a razão Eb/N0 é de 15 dB. Determine a BER para o caso de uma codificação NRZ unipolar e para o caso da codificação NRZ bipolar. (Dica: utilize uma tabela de x e Q(x) ou simule utilizando a função qfunc(x) - octave)

Eb/N0 = 15dB --> 10^(15/10)

Unipolar: Pb = Q √10^(15/10) = 5,623
BER = 9.5479e-09 (tabela), 9.36104e-09 (código)

Bipolar: Pb = Q √2*10^(15/10) = 7,952
BER = 8.88178e-16 (código)

2. Considere um certo sistema digital que tolera uma BER de até 10e-6 . Os pulsos são transmitidos usando o código de linha NRZ unipolar e a densidade espectral do ruído presente no
canal em questão é -60 dBW/Hz. Determine:

(a) A menor energia média de bit que pode ser utilizada;

BER = 10*10^-6 --> pela tabela: Pb = 4,26
N0 = 10^(-60/10) = 10^-6 W/Hz

4,26 = Q√Eb/ 10^-6
4,26^2 = Q(√Eb/ 10^-6 )^2
Eb = 1,815.10^-15 W

(b) Supondo que o sistema opera com uma taxa de 1 Mbps, qual a menor amplitude possı́vel
que pode ser utilizada para a transmissão dos pulsos? Desconsidere o efeito de atenuação
do canal.

(c) Qual o limiar de detecção ótimo para o caso de símbolos equiprováveis?

3. Um sinal de voz é amostrado a uma taxa de 8 kHz, quantizado com 8 bits/amostra e transmitido através de um modulador M-PAM. Determine a menor banda de transmissão possível quando:

(a) M = 4;
(b) M = 8;
(c) M = 16.

4. Determine, para cada item da questão anterior, a probabilidade de erro considerando uma
razão Es /No de 30 dB.

5. Obtenha o máximo fator de rolloff que pode ser utilizado em um sistema 4-PAM com vazão
de 1 Mbps de forma a possibilitar a transmissão em um canal com 200 kHz.

6. Dois transmissores em banda base do tipo PAM são utilizados para transmitir informação
digital. O transmissor A possui 16 níveis de amplitude para representar os símbolos e com o
tempo de símbolo de 1,5 μs; o transmissor B possui 4 níveis de amplitude para representar
os símbolos e tempo de símbolo de 1 μs. Com base nessas caracterı́sticas dos transmissores,
Responda:

(a) Qual dos dois transmissores possui a maior taxa de transmissão de bits de informação?

(b) Considerando que o sinal de cada transmissor é filtrado a partir de um filtro com espectro
cosseno elevado, qual o fator de rolloff que deve ser utilizado em cada transmissor para
que a largura de banda de ambos os sinais seja de 600 kHz?

(c) Qual a eficiência espectral de cada transmissor considerando um fator de rolloff unitário?